附件：

武汉大学智慧交通平台前端LED测速屏更换及维修项目采购要求

一、服务范围

1、对文理学部梅园二路（1号LED测速屏）、梅园二路（2号LED测速屏）、文体路（1号LED测速屏）共3块LED测速屏进行更换；

2、对工学部弘毅大道（1 号LED测速屏）、弘毅大道（2号LED测速屏）、弘毅大道（3号LED测速屏）共3块LED测速屏进行检测及维修服务。

二、相关要求

1、LED测速屏检测维修内容：对LED测速屏进行全面检测维修，包括线路、电源、外框、控制卡及显示模块，若损坏需更换。

2、LED测速屏显示模块更换参数及要求：

（1）户外全彩，像素间距：10mm，亮度5000CD/m²；

（2）尺寸：2.24m（W）*1.12m（H）；

（3）含LED测速屏、控制卡、外框、电源模块、配线等；

（4）更换部件（含LED显示模块）需为全新。

3、其他要求

LED测速屏系统需与学校现有交通智慧管理平台对接并附对接承诺函。

4、检测及维修工具全部乙方提供。

5、预算金额：49000元。报价不超过预算总价（包含测试费、维修费、设备更换费用、拆卸费、安装费、税费、人工费等）。

6、付款方式：验收合格后一周内付清全款。

7、工期：10个日历天。

武汉大学智慧交通平台前端LED测速屏更换及维修项目预算清单

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （项） | （元） | （元） |  |
| 1 | 设备检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 线路及电源维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | LED测速屏外框 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控制卡维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | LED测速屏显示模块维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | LED测速屏更换 | 块 | 3 |  |  |  |
| 7 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：以上价格包含管理费、人工、税收等全部费用。